# Введение

Генеральный план сельского поселения Ибрагимовский сельсовет Муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан разработан в соответствии с техническим заданием к Муниципальному контракту от 15.07.2015 г. № 33-УФ15.

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития сельского поселения на ближайшие 20 лет с обеспечением благоприятных условий жизнедеятельности и безопасности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, с охраной и рациональным использованием природных ресурсов.

Необходимость учета множества факторов развития сельского поселения требует анализа современного состояния населённых пунктов и выявления ограничений по их территориальному использованию. С учетом этих ограничений в составе генплана разработано функциональное зонирование территории, которое является основой для последующей разработки Правил землепользования и застройки с установлением режимов и регламентов ее использования.

Проектирование выполнялось в соответствии с положениями и требованиями:

− Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

− Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008 г.;

− Земельного Кодекса Российской Федерации;

− Санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Цифровая картографическая основа (ЦКО) сельского поселения Ибрагимовский сельсовет МР Чишминский район Республики Башкортостан выполнена ООО «Технология 2000» г. Екатеринбург в 2015 году.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – до 2025года.

Расчетный срок реализации – до 2035 года.

В проекте использованы данные, представленные администрацией СП Ибрагимовский сельсовет МР Чишминский район РБ, данные отраслевых министерств, ведомств, Госкомстата РБ, ранее выполненных проектных работ – «Схема территориального планирования МР Чишминский район РБ» (ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» в 2010 году).

Цели и задачи проекта

В проекте анализируются ресурсные возможности территории сельского поселения Ибрагимовский сельсовет (природные, социально-территориальные), даются предложения по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, организации мест отдыха.

Вопросы экономического, социального и территориального развития населённых пунктов сельского поселения рассматриваются в тесной увязке с экологическим состоянием, с традициями и укладом жизни местного населения, спецификой хозяйственной деятельности.

Генеральный план является основой для последующих стадий градостроительного проектирования (проекты планировки населённых пунктов, зон отдыха и т.д.), схем и проектов землеустройства, схем размещения объектов здравоохранения, рекреации, рабочих проектов инженерной подготовки и благоустройства, а также улучшения автомобильных дорог внутри и между населёнными пунктами.

Главная цель проекта – пространственная организация населённых пунктов сельского поселения методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Конечная цель проекта генплана связана с разработкой конкретных градостроительных мероприятий по созданию комфортной среды проживания населения в каждом населённом пункте сельского поселения.

Основные задачи работы:

− выявление проблем градостроительного развития территорий населённых пунктов сельского поселения и определение условий их решения;

− разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

− определение перечня объектов местного значения и их размещение с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

– составление единого комплексного плана развития территории сельского поселения с выделением этапов реализации на ближайшие 10 лет и перспективу до 2035 г.;

− создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Глава I. Существующее положение

1.1 Положение населенных пунктов в системе расселения. Современное использование территории

Территория сельского поселения Ибрагимовский сельсовет находится юго-восточнее районного центра села Чишмы МР Чишминский район, расположенного в центральной части Республики Башкортостан и граничащего с Кармаскалинским районом. С юга и востока она ограничена землями Кармаскалинский и Давлекановский районами, с севера и северо-запада− землями Новотроицкого, Старомусинского сельсоветов, с северо-запада − землями СП Енгалышевский сельсовет.

В состав Ибрагимовского сельского совета входят сёла Ибрагимово, Бикеево, деревни Петряево, Первомайский, Вишневка, Репьевка. Связь со столицей республики осуществляется по дороге межрайонного значения  III категории Чишмы – Булгаково, далее по автодороге межрегионального значения III категории Уфа − Оренбург.

с. Ибрагимово

Село Ибрагимово − административный центр сельского поселения. Численность населения − 353 человек, расположено в центре сельского поселения. Расстояние до райцентра с. Чишмы –30 км, до ж/д станции Чишмы – 30 км. С востока территорию села ограничивает санитарно-защитная зона от свалки, МТФ и территории закрытого скотомогильника, с северо-запада санитарно-защитная зона от кладбища, по югу села проходит газопровод высокого давления. Западной границей села является граница села Бикеево.

Планировочная структура села продольно-вытянутая с запада на восток. В центральной части села располагается общественная зона. Сельскохозяйственным предприятием села является ферма на 40-50 голов.

Закрытый скотомогильник и действующая свалка расположены в восточной части от границ села с соблюдением санитарно-защитной зоны 1000 м.

Въезд в населенный пункт осуществляется по дороге межмуниципального значения Булгаково − Чишмы III категории с асфальтобетонным покрытием.

с. Бикеево

Село расположено в 1 км к западу от административного центра сельсовета на левом берегу реки  Кизяк. Население – 512 человек. Село территориально ограничено с севера – МТМ и санитарно-защитной зоной от свалки ТКО, с юга – сельхозпредприятиями и газопроводом высокого давления, с запада – озером.

Структура территории вытянута вдоль реки Кизяк. Из производственных объектов существующая МТМ расположена в северной части деревни в границах населенного пункта. Общественная зона села сложилась в восточной части населенного пункта по ул. Молодежная, ул. Первомайская. Резервы жилых участков предлагается разместить на территории, ныне занятой пашней в северной части населенного пункта.

Въезд в населенный пункт осуществляется по дороге межрайонного значения с асфальтовым покрытием.

д. Петряево

Деревня расположена в южной части сельского совета. Население деревни – 248 человек.

Въезд в населенный пункт осуществляется в северной части деревни по грунтовой дороге.

Расстояние до административного центра сельсовета − 6 км, до ближайшей ж/д станции Чишмы − 36 км.

Общественными объектами деревни служат ФАП и магазины, расположенные в центральной части и на территории сельхозпредприятий. Развитие предусматривается в восточном направлении за существующими границами деревни в сторону Кармаскалов.

д. Первомайский

Деревня имеет одну границу с населенным пунктом Репьевка, от центра сельсовета удалена на расстоянии 5 км. Население – 385 человек.

Транспортная связь с центром сельского поселения осуществляется по автодороге местного значения V категории Ибрагимово – Первомайский с грунтовым покрытием. Расстояние до районного центра (с. Чишмы) − 35 км, ближайшей ж/д станции (Чишмы) − 35 км.

Под зону возможного подтопления попадает небольшая часть деревни в южной части со стороны реки Уршак.

Объекты общественно-делового и коммунально-бытового назначения в населенном пункте расположены в центральной и юго-западной части. Проектом предусматривается развитие деревни на пустующих территориях вблизи реки Уршак в южной части.

д. Репьевка

Деревня расположена в 5 км к востоку от административного центра сельсовета. Население – 41 человек. Деревня территориально ограничена с юга и запада – границей деревни Первомайский и рекой Кизяк, с севера – фруктово-ягодными садами, с востока – дорогой с щебеночным покрытием.

Общественная и производственная зона села отсутствуют.

Въезд в населенный пункт осуществляется с запада по дороге местного значения с щебеночным покрытием. Развитие предусматривается за границами деревни на свободных землях сельхозиспользования.

д. Вишневка

Деревня расположена в 7 км к северо-востоку от административного центра сельсовета с. Ибрагимово. Население – 82 человека. Транспортная связь с центром сельского поселения осуществляется по автодороге местного значения V категории с грунтовым покрытием. Расстояние до районного центра (с. Чишмы) − 37 км.

Объекты общественно-делового и коммунально-бытового назначения в населенном пункте отсутствуют. Проектом предусматривается развитие деревни в северную сторону от границ деревни на землях сельхозиспользования.

1.2 Существующая застройка

1.2.1 Жилая застройка

Сложившаяся жилая застройка населенных пунктов с. Ибрагимово, с. Бикеево, д. Мусино, д. Петряево, д. Первомайский, д. Вишневка, д. Репьевка сельского поселения Ибрагимовский сельсовет представлена жилыми домами усадебного типа с участками.

1.2.2 Общественная застройка

с. Ибрагимово

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений дана на чертеже «Генеральный план».

Объекты культурно-бытового обслуживания населения с общественным центром села расположены по улицам Центральная, Молодежная. Здесь находятся магазины, сельский дом культуры, библиотека, ФАП, детский сад, отделение связи, церковь. Характеристики зданий общественного назначения приведены в таблице №1.

с. Бикеево

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений приведена на чертеже «Генеральный план».

Объекты культурно-бытового обслуживания распределены по улицам Молодежная, Первомайская. Здесь находятся сельский дом культуры, администрация сельсовета, магазин, общеобразовательная школа, библиотека, ФАП. Характеристики зданий общественного назначения приведены в таблице №1.

д. Петряево

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже «Генеральный план».

Объекты культурно-бытового обслуживания размещены по улицам Новомостовая, С.Алексеева. Здесь находятся магазин, ФАП. Характеристики зданий общественного назначения приведены в таблице №1.

д. Первомайский

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже «Генеральный план».

Объекты культурно-бытового обслуживания размещены по улицам Конторная, Шоссейная, Березовая, Гизауллина. Здесь находятся магазин, ФАП. Характеристики зданий общественного назначения приведены в таблице №1.

Деревни Репьевка, Вишневка не имеют объектов культурно-бытового назначения.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населённых пунктов

Таблица  №1

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс. чел. | Требуется на существ. числ. населения | Сущ. обесп./фактич. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Ибрагимово (353 чел.) |
| Дошкольные организации (аренда в школе) | мест | 33-34 | 12 | 12/20 | 100 |
| Библиотека (аренда в СДК) (на 1-3 тыс. чел.) | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 2,1-2,6 1,8-2,1 | 0,7 − | 27 0 |
| Помещ. для занят. физкульт. | м2 пл. пола | 80 | 28 | в школе | 100 |
| Клубы сельских поселений (на 3-5 тыс. чел.) | 1 место | 230-190 | 81 | 100 | 123 |
| Магазины смешанн. торговли 100 (продук.)+200 (промтов.) | м2 торг. пл. | 300 | 106 | 65 | 61 |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Отд. связи (0,5–6,0 тыс. жит.) | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Пожарное депо на 1 машину | 1 пождепо. | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбище напол. 80% за границей дер. | га | 0,24 | 0,08 | 3,56 | 4450 |
| Культовое здание | объект | - | - | 1 | 100 |
| с. Бикеево (512 чел.) |
| Административное здание | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Общеобразоват. учреждения | учащ. | 144 | 74 | 162/110 | 219 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 300 | 154 | 250 | 162 |
| Магазины смешанн. торговли 100 (продов.)+200(промтов.) | м2 торг. пл. | 300 | 154 | 168 | 109 |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбище наполн. 70% за границей дер. | га | 0,24 | 0,12 | 3,96 | 3300 |
| Культовое здание | объект | - | - | 1 | 100 |
| д. Петряево (248 чел.) |
| Библиотека (аренда в СДК) (на 1-3 тыс. чел.) | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 1,5-1,86 1,24-1,5 | 0,3 − | 16 0 |
| Магазины смешанн. торговли 100 (продов.)+200(промтов.) | м2 торг. пл. | 300 | 74,4 | 104 | 139 |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбище наполн. 70% за границей дер. | га | 0,24 | 0,06 | 0,88 | 1466 |
| д. Первомайский (385 чел.) |
| Магазины смешанн. торговли 100 (продов.)+200(промтов.) | м2 торг. пл. | 300 | 115,5 | 95 | 82 |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |

В деревнях Репьевка, Вишневка объекты культурно-бытового обслуживания, торговли, здравоохранения и образования отсутствуют.

Нормы обеспеченности на существующую численность населения приняты согласно ТСН РБ.

Потребность наличного населения Ибрагимовского сельсовета в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Таблица  №2

| Наименование | Един. измерен. | Адрес | Емкость | Размеры земельных участков | Ведомств. принад- лежность | Кол. работ-щих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По проекту | По факту |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Магазины продовольственных товаров, кулинарии или смешанных товаров | м2 торг. пл | с.Ибрагимово, ул.Центральная, 19а | 65 | 15 | 65 | Частная собственность | 1 |
|  | −//− | с.Ибрагимово, ул.Центральная, 20 |  |  | 1029 | Частная собственность | 1 |
|  | −//− | с.Бикеево,ул.Молодежная, 17 | 64 | 16 | 64 | Частная собственность | 1 |
|  | −//− | с.Бикеево, ул.Первомайская, 25 | 104 | 68 | 1800 | ООО "Кооператор" | 1 |
|  | −//− | с.Бикеево, ул.Первомайская, 10а (павильон) |  |  |  | Частная собственность | 1 |
|  | −//− | д.Петряево, ул.С. Алексеева, 11 | 104 | 25 | 595 | ООО "Кооператор" | 1 |
|  | −//− | с.Петряево, ул.Новомостовая,19 (павильон) |  |  |  | Частная собственность | 1 |
|  | −//− | д.Первомайский, ул. Березовая (павильон) |  |  |  | ООО "Кооператор" | 1 |
|  | −//− | д.Первомайский, ул. Гизауллина, 30 | 45 | 20 | 45 | Частная собственность | 1 |
|  | −//− | д.Первомайский, ул. Шоссейная, 21 | 50 | 25 | 50 | Частная собственность | 1 |

1.2.3.  Производственная, коммунально-складская застройка

На территории сельского поселения Ибрагимовский сельсовет расположены такие сельскохозяйственные предприятия как ООО КФХ "Петряевское" и  ООО Агроферма имени "Цюрупы" Первомайское отделение. Направление хозяйства – растениеводство, животноводство.

с. Бикеево

Коммунально-складские здания и сооружения: МТМ и пождепо расположены в северной части села.

с. Ибрагимово

Производственные, коммунально-складские предприятия сосредоточены в северной, южной и северо-восточной частях села и включают в себя молочно-товарную ферму на 40-50 голов, ферму ИП "Мустафин" (нет голов), складское помещение.

д. Петряево

Производственные предприятия − КРС (ООО КФХ  "Петряевское") на 350 голов, машинно-тракторный парк; коммунально-складские здания и сооружения: зерноток сосредоточен в южной части села.

д. Первомайский

С юго-запада жилая застройка ограничена предприятиями МТФ (400 голов)и конным двором (нет голов).

д. Вишневка

Молочно-товарная ферма ООО Агроферма "Цюрупы" (250 голов) расположена в южной части деревни.

Экспликация предприятий приведена на чертеже «Карта планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Карта с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения».

Сельхозпредприятия в пределах сельского поселения

Таблица №3

| Наименов. предприятия, учреждения и организации | Адрес | Направление хозяйства | Численность кадров, чел. | Площадь предприятия, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО КФХ "Петряевское" | с.Петряево, ул. Новомостовая, 22 | Животноводство растениеводство | 25 | 1664 |
| ООО Агроферма имени "Цюрупы" Первомайское отделение | Уфимский район, с. Булгаково, Конторский переулок, 3 | Животноводство растениеводство | 28 | 795 |

# 1.3.  Особо охраняемые природные территории

На территории Ибрагимовского сельсовета расположены следующие особо охраняемые природные территории:

Памятники природы и охраняемые природные территории:

Таблица №4

| Название, категория, год учреждения | Площадь, га | Землепользователи | Объекты охраны | Назначение ОПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Защитные леса ГЛФ (запретные полосы лесов, зеленые зоны городов и населенных пунктов, леса зон округов санитарной охраны, особо защитные участки леса) |
| Лесохозяйственная часть лесов зеленой зоны | 21477/11,78 | Чишминский л-з | Леса, имеющие защитное и рекреационное значение | Санитарно-гигиеническое, рекреационное, водоохранно-защитное и хозяйственное назначение |
| Защитные полосы лесов вдоль автодорог и ж/д | 563/0,31 | Чишминский л-з | Леса, имеющие защитное значение | Защитное назначение |
| Защитные сельские леса | 25136/13,8 | Башкирское управление сельскими лесами | Леса, имеющие защитное значение | Почво-полезащитное назначение |
| Общая площадь по району: 25136/13,8 га |

1.4. Территории месторождений

На территории Ибрагимовского сельсовета Чишминского района РБ оформлена 2 схемы месторождений полезных ископаемых, запасы которых учтены государственным балансом:

- в 400 м северо-восточнее с.Ибрагимово (строительный грунт);

- в 1,5 км к ЮЗ от д. Вишневка (Вишневское месторождение агроруд);

- в 1,8 км северо-восточнее д. Петряево (Петряевское месторождение агроруд);

- в 1,2 км к СВ от д. Петряево (Петряевское месторождение кирпичных глин).

1.5. Транспорт и дороги

Основной транспортной магистралью, проходящей по территории Ибрагимовского сельсовета, является автомобильная дорога межрайонного значения Булгаково − Чишмы, которая обеспечивает связь поселения с административным центром Чишминского района и c Уфой с выходом на автомагистраль Уфа – Оренбург. Автомобильная дорога относится к III категории с твёрдым покрытием протяженностью 6,4 км в границах сельского поселения.

Внутрихозяйственные связи осуществляется по дорогам IV−VI категорий с твёрдым и усовершенствованным покрытием. При достаточно высокой обеспеченности автодорогами с твердым покрытием следует отметить наличие дорог, требующих дальнейшего совершенствования. Все населенные пункты сельского поселения имеют устойчивую круглогодичную автотранспортную связь с центром сельсовета и районным центром.

По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога межмуниципального значения, соединяющая Ибрагимовский сельсовет с Булгаковским сельсоветом.

Перечень автомобильных дорог общего пользования в

сельском поселении Ибрагимовский сельсовет

Таблица №5

| № п/п | Наименование основных автомобильных дорог | Категория дороги | Протяж. в пределах сельсовета км. | В т.ч. по типу покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфаль- тобетон | гравий | грунт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ибрагимово-Первомайский | III | 5,0 | - | 5,0 | - |
| 2 | Ибрагимово-Петряево | V | 6,0 | - | - | 6,0 |
| 3 | Первомайский-Вишневка | V | 2,2 | - | - | 2,2 |
| 4 | Подъезд к с. Бикеево | III | 4,32 | 4,32 | - | - |
| 5 | Петряево-Адзитарово | IV | 4,3 | - | 4,3 | - |

Показатели существующей улично-дорожной сети

в границах населенных пунктов

Таблица №6

| Наименование | Протяженость, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| с. Ибрагимово | 8,37 | 5,86 |
| с. Бикеево | 5,12 | 3,58 |
| д. Петряево | 1,18 | 0,83 |
| д. Первомайский | 5,065 | 3,55 |
| д. Вишневка | 0,78 | 0,55 |
| д. Репьевка | 1,68 | 1,18 |

1.6. Земли специального назначения

1.6.1. Кладбища

Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

− СЗЗ от сельских кладбищ – 50м;

− СЗЗ от свалок ТКО – 1000м;

− СЗЗ от скотомогильников – 1000м, (от биотермических камер – 500м).

Все существующие кладбища благоустроены в соответствии с нормативными требованиями:

1. Территории ограждены.

2. Организованы подъездные пути.

3. Наличие автостоянок.

4. Предусмотрены помещения для хранения инвентаря.

5. Наличие мусоросборников.

Нормативная потребность существующего населения в кладбищах 1,621 чел. х 0,24 га = 0,39 га, существующая обеспеченность равна 8,4 га, следовательно, увеличение территории кладбищ не предусматривается.

Таблица  №7

| № | Наименование | Местоположение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кладбище с.Ибрагимово | Ул. Гизатуллина | 0,01 | 3,56 | 80 % |
| 2 | Кладбище с.Бикеево | Ул. Шоссейная | 0,1 | 3,96 | 70 % |
| 3 | Кладбище д.Петряево | Ул. С. Алексеева | 0,05 | 0,88 | 70 % |
| Всего: |  | 8,4 |  |

Потребность наличного населения Ибрагимовского сельсовета в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

1.6.2. Свалки твёрдых коммунальных отходов

Согласно справке администрации Ибрагимовского сельского совета следующие свалки ТКО на сегодняшний день подвергаются рекультивации:

Таблица №8

| Наименование | Местоположение | Расстояние от ближ. застр., км | Территория, га | Объем накопленных отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с. Ибрагимово | Около фермы | 0,6 | 1,0 | 30 |
| с. Бикеево | За ул. Шоссейная | 0,4 | 2,0 | 50 |
| д. Первомайский | За фермой | 0,6 | 0,8 | 70 |
| д. Петряево | За деревней | 0,8 | 1,0 | 30 |
| Всего | 4,8 |  |

1.6.3. Скотомогильники

На территории сельского поселения Ибрагимовский сельсовет располагается 2 железные ямы, одна из которых закрыта в 0,5-1,3  км от застройки населенных пунктов. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники – объекты I класса и санитарно-защитные зоны от них составляют 1000 метров.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (1995 г.), а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица  №9

| № | Наименование | Местоположение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Скотомогильник д. Петряево | юго-восточнее юго-западнее | 1,3 | 0,8 | Нет данных |
| 2 | Скотомогильник с. Ибрагимово (закрытый) | восточнее | 0,5 | Нет данных | Нет дынных |

1.7. Планировочные ограничения градостроительного развития террито-     рии

1.7.1. Ограничения по природным факторам

Природоохранные территории

Природоохранные территории включают водоохранные зоны водоемов и запретные  нерестовые полосы, а также полезащитные, пастбищезащитные и противоэрозионные леса, посадки вдоль магистралей. Все территории относятся к защитным лесам 1 группы.

Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранная зона устанавливается в соответствии со ст. 6 и 65 Водного кодекса РФ  № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. (действует с 01.01.2007г.).

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев и озер и на которых установлен специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

1.7.2. Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы (ПЗП) устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

а) распашка земель;

б) размещение отвалов размываемых грунтов;

в) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы (БП) водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой, которая устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья, согласно нормам, принимается 50 м.

Береговая полоса болот, природных выходов подземных вод не определяется.

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории Ибрагимовского сельского поселения следующие:

Таблица №10

| Водный объект | Длина, км | ВЗ, м | ПЗП, м | БП, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Уршак | 193 | 200 | 50 | 20 |
| р. Кизяк | 25 | 100 | 40 | 20 |
| р. Чувалкипка | 13 | 100 | 40 | 20 |
| р. Сакот | 6,0 | 50 | 30 | 5 |
| руч. Апаста | 2,6 | 50 | 50 | 5 |
| оз. Узуккуль | – | 50 | 50 | 5 |

Леса I группы − запретные полосы лесов вдоль рек, полезащитные леса и леса вдоль автомобильных дорог. Защитные леса расположены по всему северу и юго-востоку территории сельского поселения.

Ширина водоохранной зоны озера, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера с акваторией менее 0,5 км2, равна 50 м.

1.7.3. Охранные зоны электрических сетей

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные  кабельные линии электропередачи. Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» Охранные зоны линий электропередач − это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м − для ВЛ до 20 кВ, 15м − для ВЛ 35 кВ, 20 м − для ВЛ 110 кВ, 300м − ПС (35/10 кВ).

1.7.4. Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. №578.

1.7.5. Охранные зоны систем газоснабжения

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны.

По территории сельского совета проходит газопровод высокого давления I категории – 0,32 МПа с условными диаметрами 110, 100 и 63 мм. Охранная зона вдоль трассы газопровода в соответствии с СП 42-101-2003 составляет 10 м. В пределах охранной зоны запрещается производить строительство сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

1.8. Санитарно-защитные зоны от основных сельскохозяйственных предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

− обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

− создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

− организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов. Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

В пределах поселения расположены сельскохозяйственные предприятия с СЗЗ от 300 до 50 м от границ своих участков и сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Перечень предприятий – загрязнителей и их санитарно-защитные зоны

Таблица №11

| Наименование предприятия (объекта) | Основной вид деятельности | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| ООО КФХ "Петряевское" | Растениеводство, животноводство | 300 |
| ООО Агроферма "Цюрупы" | Растениеводство, животноводство | 300 |

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, устанавливаемых действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Перечень ограничений представлен в таблице 11.

Регламенты использования территории санитарно-защитных

зон предприятий

Таблица№12

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - Рекреационные зоны и отдельные объекты; - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - Предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - Спортивные сооружения; - Парки; - Образовательные и детские учреждения; - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса опасности, чем основное производство; - Пожарные депо; - Бани, прачечные; - Объекты торговли и общественного питания; - Мотели; - Гаражи; - Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - Автозаправочные станции; - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследователь-ские лаборатории, спортивно-оздорови-тельные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - Канализационные насосные станции; - Сооружения оборотного водоснабжения; - Питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

Глава II. Оценка природных условий и ресурсов. Экологическая оценка

2.1. Природно-ресурсный потенциал

2.1.1. Климат

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции  «Чишмы», Справочника по климату СССР (1968г.), по данным ТСН 23-357-2004 РБ "Климат Республики Башкортостан" (2001г.) и СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".

Проектируемый район по климатическим условиям относится к северо-западному субрайону. Климат района − умеренно-континентальный, теплый, несколько засушливый, характерный особенностью которого является изменчивость и непостоянство погоды в разные годы из-за резких отклонений от средних норм осадков, давления, ветра, облачности и т.д.

Значения климатических параметров

- суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) за год на горизонтальную поверхность при безоблачном небе – 5867 МДж/м2;

- среднегодовая температура воздуха +2,8 С, среднемесячная температура января −14,4 0С, июля +19,30С;

- абсолютные температуры воздуха – минимум −480 С,  максимум +400 С;

- среднее число дней с температурой воздуха менее −200 С 17,4 дней;

- максимальная глубина промерзания почвы 143 см (1 раз в 10 лет), 196 см (1 раз в 50 лет);

- преобладающие направления ветра – южные и юго-западные;

- наибольшие средние скорости ветра отмечаются при южных (4,3 м/сек) и юго-западных (3,8м/сек) ветрах;

- наибольшие скорости ветра, возможные каждый год, составляют 35 м/сек.,

1 раз в 25 лет – 25 м/сек., 1 раз в 50 лет − 26 м/сек;

- количество осадков за ноябрь − март составляет 105 миллиметров.;

- относительная влажность воздуха в среднем за год − более 75 %.

Повторяемость направления ветра

Таблица №13

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплый период | 22 | 8 | 4 | 5 | 14 | 18 | 13 | 15 |
| Холодный период | 4,8 | 5,0 | 2,7 | 6,6 | 6,7 | 5,8 | 4,0 | 5,8 |
| Год | 3,3 | 2,5 | 2,1 | 3,3 | 4,3 | 3,8 | 3,3 | 3,7 |

Опасные погодные явления

- Метели. В зимний период сезон при усилении ветра более 6м/сек возникают метели, в среднем за год бывают 43 дня с метелью.

- Туманы. Среднегодовое число дней с туманом, в среднем, около 16, наи-большее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства территория проектируемого района относится к  1В климатическому подрайону. Расчетная температура для проектирования отопления  -350С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (расчетная) 212 дней.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

Проектируемая территория относится к району с возможным повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высокая температура воздуха и слабый ветер.

4. Туман

5. Опасное направление − ветра южное, со скоростью ветра более 4 − 7,5 м/сек.

Повторяемость слабых ветров на территории 52,7 % от общего числа случаев, с максимумом в августе-сентябре. Повторяемость приземных инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 34 %.

2.1.2. Рельеф. Инженерно-геологическая характеристика

Территория Чишминского района, где расположено Ибрагимовское сельское поселение занимает часть обширного Камско-Бельского понижения, пересекающего Южное Приуралье в центральной части с юго-востока на северо-запад, и имеет равнинный полого-увалистый и холмисто-увалистый рельеф. В геолого-тектоническом отношении относится к Волго-Уральской антеклизе. В Чишминском районе на поверхности развиты пермские образования. Пермская система подразделяется на нижний и верхний отделы.

Рельеф территории полого-увалистый с уклоном поверхности до 10 %в сторону рек.

Абсолютные отметки на проектируемой территории колеблются от 112,1 м до 177,6 м. Имеются значительные заболоченные участки.

Инженерно-геологические условия для строительства определяются уклонами местности, глубиной залегания грунтовых вод, несущей способностью грунтов и процессом оврагообразования.

Основные отрицательные физико-геологические явления, характеризующие территорию Чишминского района: затопление пойменных территорий рек и озер, оврагообразование, осыпи, подмыв и обрушение берегов, карстовые проявления, заболоченность территории.

В качестве естественного основания фундаментов проектируемых зданий и сооружений почти повсеместно будут служить четвертичные элювиально-делювиальные отложения. Эти отложения представлены суглинками и глинами, реже супесями. суглинки тяжелые, средние, реже легкие. маловажные. По механическому составу преимущественно пылеватые.

2.1.3. Гидрография

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена крупными реками Уршак, Кизяк.

Река Уршак – наиболее крупная, протекает с юго-запада на северо-восток по территории Ибрагимовского сельсовета. По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки Белая − от в/п с. Охлебино до г. Уфа без рр.Уфа (от истока до пгт. Шакша) и Дема – от истока до в/п д. Бочкарева, входит в речной бассейн реки р. Кама (российская часть бассейна), в речной подбассейн реки р. Белая.

Кизяк (длина 25 км) − левый приток реки Уршак. Берет начало в Иглинском сельсовете. По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки Белая − от в/п с. Охлебино до г. Уфа без рр.Уфа (от истока до пгт. Шакша) и Дема – от истока до в/п д. Бочкарева, входит в речной бассейн реки р. Кама (российская часть бассейна), в речной подбассейн реки р. Белая.

На территории сельского поселения расположены населённые пункты д. Петряево на правом берегу р. Уршак и с. Ибрагимово, с. Бикеево, д. Репьевка на левом берегу р. Кизяк. Во время весеннего разлива р. Уршак подтапливает д. Петряево, д. Первомайский.

Гидрографическую сеть сельского поселения формируют также речки и ручьи протяженностью менее 10км.

Перечень рек на территории СП Ибрагимовский сельсовет

Таблица №14

| №п/п | Наименование рек | Куда впадает | Протяженность рек, км | Ширина водоохран. зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Уршак | р. Белая | 193 | 200 |
| 2 | р. Кизяк | р. Уршак | 25 | 100 |
| 3 | р. Чувалкиповка | р. Уршак | 13 | 100 |
| 4 | р. Сакот | р. Кизяк | 6 | 50 |

2.1.4. Растительность

Территория Чишминского района расположена в южной части лесостепной зоны. Растительный покров представлен двумя ассоциациями: древесно-кустар-никовой и травянистой.

Леса в основном широколиственные и состоят в липы, клена, дуба, березы, осины. Общая площадь лесных массивов составляет 31533 га, из них хвойных - 20986 га, лиственных - 10547 га. По территории Чишминского района леса расположены неравномерно. В подлеске встречается лещина, шиповник, черемуха. Кустарники сохранились в поймах рек и речек. Представлены ивой, ольхой, черной смородиной, калиной, ежевикой, шиповником. Естественная травянистая растительность сохранилась главным образом в поймах рек, в балках, лощинах, по опушкам леса, на крутых и сильно покатых склонах, в местах, не доступных для механизированной обработки. Сенокосы на территории района занимают площадь 5378 га. Приурочены главным образом к поймам рек, к опушкам лесов, к пологим и покатым склонам балок и представлены разнотравно-мятликовой и разнотравно-типчаковой ассоциациями. Среди разнотравья - таволга шестилепестная, земляника, донник клубненосный, кровохлебка лекарственная, горошек, ковыль, цикорий, тысячелистник, нивяник и другие. Растительный покров пойм рек значительно разнообразен, чем на суходолах.

Наиболее распространенные растения: береза бородавчатая, вяз гладкий, дуб обыкновенный, липа сердцелистная, тополь дрожащий, осина, горошек, донник лекарственный, душистый колосок, душица обыкновенная, ежа сборная, земляника, земляника зеленая, земляника лесная, клевер, ковыль, кровохлебка лекарственная, лабазник, лапчатка, люцерна, овсянница луговая, одуванчик лекарственный, полынь горькая, пустырник пятилопастный, пырей ползучий, солодка коржинского, тысячелистник обыкновенный.

К редким и исчезающим видам, встречающимся на территории района, занесенным в Красную книгу РБ, также относятся: сальвиния плавающая распространена в старице реки Демы, пухонос приземистый распространен в окрестностях поселка Чишмы и в пойме реки Дема, тюльпан поникающий, венерин башмачок настоящий произрастает в зоне памятника природы у села Дмитриевка, дремлик болотный, ятрышник шлемоносный, копеечник, остролодчник Ипполита, ясенец голостолбиковый, алтей лекарственный распространен на пойменных лугах реки Дема, валериана лекарственная, золототысячник болотный, любка двулистная, ландыш майский встречается по пойме реки Дема.

2.1.5. Почвы

Чишминский район относится к Предуральской степной зоне. Здесь преобладают выщелоченные, карбонатные и обыкновенные черноземы, сырые лесные почвы.

Район сильно освоенный, сельхозугодия занимают 16627,2 га.

Нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв в Чишминском районе является серьезной экологической проблемой.

Глава III. Проектное решение

3.1. Архитектурно-планировочная организация территории

Архитектурно-планировочная организация проектируемой территории выполнена на основе анализа градостроительной ситуации с сохранением и усовершенствованием сложившейся планировочной структуры исходя из конкретных природных, градостроительных, санитарно-гигиенических и экологических условий, отводов земель под новую жилую застройку, а также с учетом перспектив развития, определенных схемой территориального планирования МР Чишминский район, выполненной ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» в 2010 году.

Планировочное решение проектируемых населённых пунктов максимально адаптировано к тектонике рельефа, направлениям основных существующих и проектируемых функциональных и транспортных связей, условиям и характеру размещения мест приложения труда в структуре населённых пунктов и сельского поселения в целом.

Генпланы населенных пунктов сельского поселения выполнены с учетом исходных данных и предложений сельского совета и ОАиГ Администрацией района.

Село Бикеево

В селе Бикеево на данный момент существует магазины, сельский дом культуры, библиотека, ФАП, общеобразовательная школа, администрация сельсовета, церковь. Развитие села планируется в проектируемых границах на территориях, занятых пашней в северном направлении, с благоустройством и инженерным обеспечением. Запроектированы недостающие по действующим нормам магазины смешанной торговли, пункт бытового обслуживания, плоскостные спортивные площадки, школа на 90 учащихся, детский сад, клуб и отделение банка.

Рекреацией населенного пункта будет служить парк по ул. Молодежная.

Предусматривается гостиница(56 посадочных мест), кафе, СТО на расчетный срок, которые будут расположены вдоль дороги Старомусино ‒ Ибрагимово. Для размещения пекарни и пункта приема вторсырья выделена площадка возле территории МТМ.

д. Петряево

Для размещения нового жилья выбрана территория в восточной части населенного пункта. Предусматривается дальнейшее упорядочение сложившейся застройки, размещение недостающих объектов обслуживания на новой территории, благоустройство и инженерное обеспечение. Из объектов торговли и бытового обслуживания – предусмотреть начальную школу на 70  учащихся, клуб, магазин, пункт бытового обслуживания.

д. Первомайский

Из существующих объектов общественно-делового назначения в д. Первомайский ФАП, магазин. Запроектированы недостающие по действующим нормам магазины смешанной торговли. На расчетный срок проектом предусматривается разместить жилое строительство в южной части деревни.

д. Репьевка

Для размещения нового жилья выбрана территория в восточной части на землях, занятыми сельхозугодиями. Так же для населения двух деревень Первомайский и Репьевка на расчетный срок необходимы магазины смешанной торговли и пункт бытового обслуживания на 2 рабочих места.

д. Вишневка

Объектов культурно-бытового обслуживания деревни Вишневка отсутствуют. В северной части деревни на территории, ранее занятой пашней на первую очередь и расчетный срок предусматривается строительство жилых участков.

Развитие села Ибрагимово не предусматривается из-за отсутствия на территории села свободных участков и территории на перспективу.

3.2. Социально-экономическое развитие территории

Высокий уровень территориального развития определяется принадлежностью к основным осям развития республики, которые формируют пространственно-экономический каркас региона, особенностями пространственно-территориального размещения производительных сил республики, степенью развитости внутриреспубликанских и внешних связей.

Направления осей развития диктуются расположением основных транспортных коридоров, образованных на внешних связях и транзитных перевозках, а также размещением основных экономических центров республики, которые демонстрируют тяготение к осям развития.

Проектируемое сельское поселение расположено на оси «запад-восток» − Туймазы-Октябрьский-Белебеевском, Давлеканово-Чишминском и Уфимском центрах развития.

Сельское хозяйство – ведущая отрасль экономики сельского поселения Ибрагимовский сельсовет. На территории сельского совета насчитывается 2 сельхозпредприятия (ООО КФХ "Петряевское" и ООО Агроферма имени "Цюрупы" Первомайское отделение).

Сельское хозяйство нуждается в развитии собственной современной перерабатывающей базы как в растениеводстве, так и в животноводстве, что позволит решить проблему занятости населения, снизить издержки обращения, полностью обеспечить население района продуктами питания, использовать отходы переработки.

Территория сельского поселения расположена на одном из основных межрайонных автомобильных магистралей Чишмы – Уфа, связывающих основные центры социально-экономического развития региона, что оказывает положительное воздействие на темпы и уровень развития территории поселения.

В структуре сельхозпродукции значительная роль отводится животноводству, растениеводству.

Администрацией сельского поселения представлены сведения о количестве жителей населённых пунктов Ибрагимовский сельсовет на 01.01.2015 год.

Плотность населения района (1621 чел : 118,39 км2 = 13,69 чел/км2) в 2,08 раз ниже, чем в среднем по республике (28,5 чел/км2).

Показатели рождаемости, смертности на 1000 чел. населения не представлены.

В возрастной структуре населения отмечается тенденция к уменьшению удельного веса молодежи. Чуть более половины населения – 53,55% в среднем по сельсовету составляют трудоспособную часть граждан (по РБ – 61%).

Молодежь направляется в г. Уфу, на север .

Последним СТП Чишминского района (ЗАО ПИ БГП, г. Уфа, 2010 г.) и техническим заданием не предусматривается размещение новых градообразующих производств на территории сельского поселения, население будет продолжать расти за счёт собственных ресурсов − естественного и механического прироста.

3.3. Численность населения

Численность населения Ибрагимовского сельского совета

Таблица №15

| № п/п | Наименование населенных пунктов сельсовета | Численность населения | Общее количество семей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Село Ибрагимово | 353 | 124 |
| 2 | Село Бикеево | 512 | 204 |
| 3 | Деревня Петряево | 248 | 96 |
| 4 | Деревня Первомайский | 385 | 128 |
| 5 | Деревня Вишневка | 82 | 45 |
| 6 | Деревня Репьевка | 41 | 40 |
|  | Всего | 1621 | 637 |

Средний размер семьи равен:   1621 : 637 = 2,54

Динамика численности населения Ибрагимовского сельского совета

Таблица №16

| Г о д ы | Численность населения | Естественный прирост/убыль(+или−) | Механический прирост/убыль (+или−) |
| --- | --- | --- | --- |
| 200... | 1657 |  |  |
| 2008 | 1652 | -5 |  |
| 2009 | 1663 | +11 |  |
| 2010 | 1710 | +47 |  |
| 2011 | 1643 | -67 |  |
| 2012 | 1652 | +9 |  |
| 2013 | 1645 | -7 |  |
| 2014 | 1635 | -10 |  |
| 2015 | 1621 | -14 |  |

Убыль населения с начала 2007 г. на начало 2015 года составило 36 человек.

Демографический состав населения Ибрагимовского сельского совета

Таблица №17

| Возрастные группы | По данным последней переписи | На исходящий 2015 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. женщин | Всего | в т.ч. женщин |
| 0-7 лет (0-6 ) |  |  | 89 | 40 |
| 7-15 лет |  |  | 95 | 50 |
| 15-17 лет |  |  | 17 | 11 |
| 17-55лет/женщины |  | 927 435 |
| 17-60 лет/мужчины |  | 977 544 |
| Пенсионный возраст |  |  | 441 | 290 |

В возрасте от 17 лет и старше состав населения характеризуется незначительной диспропорцией в соотношении полов в пользу женщин, показатель долевого перевеса составляет всего 2,0 % (табл. 15).

Половая структура населения Ибрагимовского сельсовета

Таблица №18

| Всего населения старше 16 лет | Мужчины | Женщины |
| --- | --- | --- |
| На исходящий 2015 г. − 1420 | 695 | 725 |
| 100% | 49,0% | 51,0% |

В справках «Численность населения» (1621 чел.), «Динамика численности населения» (1621 чел.), «Демографический состав» (1621 чел.) сельского поселения (постоянно проживающих на начало 2015 года) показатели одинаковые.

Данные справки предоставлены администрацией СП Ибрагимовский сельсовет и ОАиГ администрации МР Чишминский район Республики Башкортостан.

За основу расчётов принята 1-я справка с количеством жителей 1621 человек.

Приводится расчёт количества жителей, которых можно расселить в сохраняемом и проектируемом жилом фонде в границах населенных пунктов сельского поселения при условии обеспечения их наиболее важных повседневных потребностей за счет ресурсов самой территории с учетом сохранения окружающей среды.

3.3.1. Расчет численности населения исходя из демографической ёмкости территории

Численность населения сельского поселения Ибрагимовский сельсовет на проектируемый период (2015г.) составила 1621 человек, при этом общее количество семей (см. таблицу №12) – 637, средний размер семьи (коэффициент семейности) равен: 1621 : 637 = 2,5.

В соответствии с утверждёнными Кабинетом Министров Республики Башкортостан ранее разработанными градостроительными документациями:

1. «Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Республики Башкортостан до 2020года. Градостроительное кадастровое зонирование Республики Башкортостан». ЗАО «Ленинградский Промстройпроект», СПб, 2005г.

2. «Внесение изменений в Схему территориального планирования Республики Башкортостан до 2020 года». ООО «Институт строительных проектов», СПб, 2009г.  Согласно рекомендациям ТСН Республики Башкортостан, демографическое состояние населения республики в перспективе имеет тенденцию к улучшению, коэффициент семейности по сельскому поселению Ибрагимовский сельсовет, принят 3,2.

Расчет численности населения

Таблица №19

| Показатели | с. Ибрагимово | с. Бикеево | д. Петряево | д. Первомайский | д. Вишневка | д. Репьевка | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существ. население | 353 | 512 | 248 | 385 | 82 | 41 | 1621 |
| На I очередь строительства 2025 г |  |  |
| Количество новых участков | - | 133 | 37 | 10 | 15 | 9 | 204 |
| Население новых участков | - | 426 | 118 | 32 | 48 | 29 | 653 |
| С учётом сущест-го населения | 353 | 938 | 366 | 417 | 130 | 70 | 2274 |
|  | На расчётный срок до 2035 г. |
| Количест-во новых участков | - | 144 | 37 | 14 | 26 | 7 | 228 |
| Населние новых участков | - | 460 | 118 | 45 | 83 | 22 | 728 |
| С учётом населен. I очер. и сущест-го населения | 353 | 1398 | 484 | 462 | 213 | 92 | 3002 |

Площади участков в с. Бикеево, д. Петряево, д. Первомайский, д. Репьевка и д. Вишневка приняты по 0,15-0,20 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

3.4. Жилищное строительство

Суммарный жилой фонд сельского поселения общей площадью жилых помещений 31119,4 м2 состоит из 706 малоэтажных жилых домов.

Количество домов по населенным пунктам Ибрагимовского сельсовета

Таблица №20

| № п/п | Наименование населенного пункта | Камен./смешан./деревянных малоэтажн. жилых домов, шт. | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Ибрагимово | 168 | 8073,4 |
| 2 | с. Бикеево | 238 | 11690 |
| 3 | д. Петряево | 104 | 4673 |
| 4 | д. Первомайский | 129 | 4889 |
| 5 | д. Вишневка | 43 | 1290 |
| 6 | д. Репьевка | 24 | 504 |
| Итого: | 706 | 31119,4 |

Средняя жилищная обеспеченность сельского поселения в целом на 2015 год

составляет:   311194 м2 : 1621 чел. = 19,2 м2/чел.

К 2025 году жилищную обеспеченность существующего жилого фонда сельского поселения следует довести до рекомендуемых ТСН Республики Башкортостан 25,6 м2/чел. Жилой фонд составит 1621 чел. х 25,6 м2/чел. = 41497,6 м2,

а жилищную обеспеченность домов I очередного строительства и на расчётный срок принять по 30,0 м2/чел.

Жилой фонд сельского поселения на 2025 год составит:

41497,6 м2 + 653 чел. х 30,0 м2/чел. = 41497,6 м2 + 19590 м2 = 61087,6 м2,

где 19590 м2 – жилой фонд новых домов I очереди строительства.

Жилищная обеспеченность сельского поселения к 2035 году составит:

61087,6 м2 + 728 чел. х 30 м2/чел. = 61087,6 м2 + 21840 м2 = 82927,6 м2,

где 21840 м2  − жилой фонд новых домов периода расчётного срока строительства с 2025 по 2035 годы.

3.5 Функциональное зонирование

Функциональная зона – это территория в определенных границах с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Основная цель функционального зонирования − установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявления территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строи-тельной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования сельское поселение Ибрагимовский сельсовет:

- предусматривает увеличение площади селитебной и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделены три группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон − зоны интенсивного градостроительного освоения − выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие зоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Вторая группа – зоны сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции, расположена за границей населенных пунктов на территориях поселения, свободных от застройки, лесонасаждений и водных объектов.

В составе этих земель выделены сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, защитными полосами лесных насаждений, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Третья группа – зоны с особыми условиями использования территорий включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в них промышленных или сельскохозяй-ственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- зоны рекреационного использования;

- охраняемые природные ландшафты;

- водные объекты с охранными зонами;

- различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми доку-ментами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых (карьеры);

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Баланс земель населенных пунктов по функциональным зонам

(на расчетный срок)

Ж – жилые

Д – общественно-деловые

П – производственные

У – дороги

Р – рекреационные

С − земли специального назначения

С/х – сельскохозяйственного использования

И – иные территории

Таблица №21

| № п/п | Населенные пункты | Площ. терр. (га) сущ./ расч. срок | Функциональные зоны (проект.), га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | Д | П | У | Р | С | С/х | И |
| 1 | с. Бикеево | 164,95 | 81,83 | 2,75 | - | 7,7 | 0,4 | 3,96 | 60,0 | 8,31 |
|  |  | 242,71 | 121,73 | 7,9 | 2,63 | 22,76 | 53,02 | 5,46 | 8,12 | 21,09 |
| 2 | с. Ибрагимово | 164,85 | 62,66 | 1,23 | 6,76 | 12,56 | 1,1 | 3,56 | 70,58 | 6,4 |
|  |  | 164,85 | 62,66 | 1,23 | 6,76 | 12,56 | 49,32 | 3,56 | 21,26 | 7,5 |
| 3 | д. Петряево | 137,83 | 41,09 | 1,04 | 4,74 | 1,77 | 4,07 | 8,76 | 58,7 | 17,66 |
|  |  | 153,03 | 54,14 | 1,44 | 4,74 | 5,45 | 13,41 | 8,76 | 49,36 | 15,73 |
| 4 | д. Первомайский | 81,17 | 17,65 | 0,1 | 0,1 | 5,07 | - | - | 27,1 | 30,52 |
|  |  | 86,67 | 21,25 | 0,1 | 0,1 | 5,57 | 9,1 | - | 18,0 | 48,55 |
| 5 | д. Вишневка | 29,50 | 12,16 | - | - | 0,78 | 1,71 | - | 6,6 | 8,25 |
|  |  | 31,95 | 18,31 | 0,1 | - | 3,03 | 1,71 | - | 0,45 | 8,35 |
|  | д. Репьевка | 28,40 | 11,59 | - | - | 1,68 | 1,83 | - | 11,92 | 1,38 |
|  |  | 44,58 | 17,39 | 0,14 | - | 2,95 | 6,06 | - | 15,64 | 2,4 |
| Итого: | 606,7 | 226,98 | 5,12 | 11,6 | 29,56 | 9,11 | 16,28 | 234,9 | 73,15 |
|  | 723,79 | 295,48 | 10,91 | 14,23 | 52,32 | 132,62 | 17,78 | 112,83 | 87,62 |

Примечание: в таблице учтены территории размещения объектов инженерной инфраструктуры.

Баланс использования территорий

Территориальный баланс поселения по категориям земель

Таблица 22

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние (на 2015 г.) | Расчетный срок (до 2035г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель сельского поселения в администр. границах | га | 11839,99 | 11839,99 |
| в том числе по категориям: |
| 2 | Земель лесного фонда | -«- | 2734,5 | 2734,5 |
| 3 | Земель природоохранного назначения (особо охраняемых территорий) | -«- | 1913 | 1913 |
| 4 | Земель водного фонда | -«- | 99,75 | 99,75 |
| 5 | Земель сельскохоз-го назначения | -«- | 4389,33 | 4272,24 |
| 6 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | -«- | 19,88 | 19,88 |
| 7 | Земель транспорта |  | 15,53 | 15,53 |
| 8 | земли населенных пунктов в т.ч: | -«- | 606,7 | 723,79 |
|  | жилых зон | га | 226,98 | 295,48 |
|  | общественно-деловых зон | га | 5,12 | 10,9 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры. | га | 11,6 | 14,23 |
|  | рекреационных зон | -«- | 9,11 | 132,62 |
|  | сельскохозяйственные | -«- | 234,9 | 112,83 |
|  | иные земли | -«- | 73,15 | 87,62 |
| 9 | Земель спец. назначения | га | 1,22 | 2,0 |
| 10 | Земли запаса | -«- | 2060,08 | 2059,3 |

Сведения о землях сельскохозяйственного назначения, которые планируется перевести в иную категорию

Таблица 23

| Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения из состава которых планируется осуществить перевод земель | Площадь перевода, га | Планируемая категория перевода | Кадастровая стоимость, руб/кв.м | Форма собственности | Вид использования (наст.), сущ.права | Вид использования (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Бикеево |
| 02:52:080303:2 | 77,76 | Земли населенных пунктов | 4,21 | публичная | пастбища | Малоэтажное строительство |
| д. Петряево |
| 02:52:081203:18 | 15,2 | Земли населенных пунктов | 4,26 | публичная | пастбища | Малоэтажное строительство |
| д. Репьевка |
| 02:52:000000:990 | 16,18 | Земли населенных пунктов | 70,5 | Госсобственность | Садоводство | Малоэтажное строительство |
| д. Первомайский |
| 02:52:080305:22 | 5,5 | Земли населенных пунктов | 4,12 | публичная | пастбища | Малоэтажное строительство |
| Д. Вишневка |
| 02:52:080701:1 | 2,45 | Земли населенных пунктов | 4,21 | Госсобственность | пастбища | Малоэтажное строительство |
| 02:52:080701:8 |  | Земли населенных пунктов | 4,26 | Госсобственность | пастбища | Малоэтажное строительство |
| Всего: | 117,09 |  |  |  |  |  |

3.5.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Вся жилая зона для населенных пунктов сельского поселения – индивидуальная застройка усадебного типа с принятыми размерами приусадебных участков от 0,15 га до 0,20 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соот-ветствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2010 год, приложение 7.

Проектом предлагается сохранить исторически сложившийся принцип застройки с преобладающими приусадебными хозяйствами. Основной объем жи-лищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

3.5.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство

Одной из основных целей разработки генерального плана сельского поселения Ибрагимовский сельсовет является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

В конце прошлого и начале текущего века объекты и учреждения образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытового обслуживания строились в основном в трёх наиболее крупных населённых пунктах сельского поселения.

Проектом предлагается обеспечить нормативные потребности населения ос-тальных деревень на расчётный срок объектами торгово-бытового обслуживания повседневного спроса,  культурно-досуговыми учреждениями и начальными школами с детскими садами.

Общественно-деловые зоны в населенных пунктах в проекте представлены как исторически сложившимися общественными центрами, так и проектируемыми подцентрами обслуживания, располагаемыми на свободных от застройки площадках существующих кварталов, а также на территориях новых жилых образо-ваний.

В общественно-деловых зонах располагаются объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности.

Расчет потребности в объектах культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан.

Нормативы для расчета емкости образовательных школ и детских дошкольных учреждений приняты с учетом демографической ситуации.

На территориях нового жилищного строительства предусматривается размещение учреждений обслуживания повседневного спроса с целью их максималь-ного приближения к жилой застройке и обеспечения радиусов доступности, предусматриваемых действующими нормами.

Предусмотренные нормами помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, бассейн и спортзал рекомендуется разместить в реконструируемых зданиях школы, помещения для библиотек и для досуга – в зданиях СДК, плоскостные спортивные сооружения – на территории спортядра при школах и в зонах рекреации.

Расчет основных объектов культурно-бытового обслуживания в населённых пунктах на I очередь не приводится из-за небольшой разницы их вместимости (площади) с потребностью на расчётный срок реализации проекта и нецелесообразности выделения очередей строительства.

Образовательные учреждения

Согласно представленным данным, в сельском поселении Ибрагимовский сельсовет дошкольное образовательное учреждение имеется в с. Ибрагимово на 12 детей. Общеобразовательное учреждение расположено в с. Базлык на 162 учащихся. Для села Бикеево и деревни Петряево на расчетный срок требуется детский сад на 48 мест и школа на 70 и 90 учащихся.

Учреждения здравоохранения

Населённые пункты Ибрагимовского сельсовета расположены на удалении 30-37 км от центральной районной больницы в р.п. Чишмы. Основными учреждениями здравоохранения в с. Ибрагимово, с. Бикеево, д. Первомайский, д.  Петряево являются фельдшерско-акушерские пункты, а в деревнях Вишневка и Репьевка − отсутствуют. Новых учреждений здравоохранения не требуется.

Учреждения досуга, культуры и искусства

Население деревень сельсовета обеспечено сельскими клубами с недостаточным количеством мест. Проектом предлагается разместить клубы в с. Бикеево (168 мест), д. Первомайский (127 мест), д. Петряево (145 мест). Помещения для библиотек и для досуга разместить в зданиях СДК.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

На первую очередь реализации генерального плана предусмотрено строительство плоскостных спортивных сооружений при школах.

На расчётный срок предусматривается строительство спортзалов и помещений для физкультурно-оздоровительных занятий для учащихся при школах, используемых населением во внеурочное время, с отдельной входной группой помещений. Так же планируется строительство футбольной площадки с парковой зоной на расчетный срок в с. Бикеево.

На сегодняшний день плавательных бассейнов нет. На период реализации генплана (до 2035 г.) необходимо строительство плавательных бассейнов при общеобразовательных школах.

Магазины

Обеспеченность населения сельсовета объектами торговли на расчётный срок ниже нормативной потребности. По мере освоения новых селитебных территорий, радиус обслуживания существующих объектов не будет соответствовать нормам, в связи с этим проектом предлагается разместить в новых селитебных зонах объекты торгово-бытового назначения повседневного пользования.

Предприятия общественного питания и бытового обслуживания

В связи с недостатком на сегодняшний день мест в придорожных предприятиях бытового обслуживания на I очередь и расчётный срок реализации генплана предлагается разместить пункты бытового обслуживания на 2-6 раб. мест в с. Бикеево, д. Первомайский, д. Петряево. При въезде в с. Бикеево с северной стороны проектом предлагается разместить СТО и кафе на 56 посадочных мест.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Согласно нормам, для обслуживания населения сельского поселения в с. Ибрагимово имеется 1 почтовое отделение (на 0,5-6,0 тыс. чел.) Требуются 1отделение банка (на 0,3-0,5 тыс.чел.) и кредитно-финансовые учреждения по нормам.

Гостиницы

Генпланом предлагается строительство одной гостиницы на 15 мест в с. Бикеево вдоль дороги межмуниципального значения Чишмы – Булгаково, на новой выделенной территории.

Пожарное депо

На сегодняшний день пожаротушение на территории сельсовета осуществляет пождепо на 1 автомашину в с. Бикеево. Проектом он сохраняется. Согласно нормам пождепо не требуется.

Свалки, полигоны ТКО

Согласно справке администрации сельсовета на территории сельского поселения имеется 4 свалки ТКО, имеющих паспортизацию, которые подлежат ликвидации. На месте этих свалок предлагается строительство мусоро-перегрузочных станций с дальнейшим вывозом на районный полигон ТКО.

Перечень мест размещения отходов производства и потребления

Таблица №24

| № п/п | Наименование объекта размещения отходов | Площадь, га | Расстояние от застройки, км | От ближайшего населенн. пункта | % заполнения объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Бикеево | 2,0 | 0,4 | За ул. Шоссейная | 50 |
| 2 | с. Ибрагимово | 1,0 | 0,6 | около фермы | 30 |
| 3 | д. Первомайский | 0,8 | 0,6 | За фермой | 70 |
| 4 | д. Петряево | 1,0 | 0,8 | За деревней | 30 |

Скотомогильники

Существующие скотомогильники в с. Ибрагимово (законсервирован), с. Петряево. Проектом предусматривается сохранение скотомогильника в с. Петряево.

Таблица №25

| № | Наименование насел. пункта | Местоположение (или направление от насел. пункта) | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Ибраимово (законсервирован) | восточнее | 0,5 | Нет данных | Нет данных |
| 2 | с.Петряево | За деревней | 0,8 | Нет данных | Нет данных |

Кладбища

Нормативная потребность населения населённых пунктов в кладбищах на расчётный срок меньше обеспеченности на сегодняшний день, поэтому увеличение территорий кладбищ проектом не предусматривается.

Таблица №26

| № | Наименование | Местоположение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кладбище с.Бикеево | Ул. Шоссейная | 0,01 | 2,24 | 70 % |
| 2 | Кладбище с.Бикеево | Ул. Первомайская | 0,01 | 1,72 | 70 % |
| 3 | Кладбище д.Ибрагимово | Ул. Гизатуллина | 0,01 | 3,56 | 80 % |
| 4 | Кладбище д.Петряево | Ул. С. Алексеева | 0,05 | 0,88 | 75% |
| Всего: |  | 8,4 |  |

Расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания

с. Бикеево на расчётный срок

Таблица №27

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 938 чел. | Рас. Срок 1398 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дошкольн. образов. учрежд. | мест | 33-34 | - | 32 | 48 |
| Административное здание | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общеобразоват. учреждения | учащ. | 144 | 162/100 | 135 | 201 |
| Библиотека | тыс. том читат. мест | 6-7,5 5-6 | - | 5,6-7,0 4,7-5,6 | 8,4-710,5 7,0-8,4 |
| Помещ. для физк.-озд. занят. | м2 пл. пола | 70-80 | В школе | 75 | 111,8 |
| Помещения досуга | м2 пл. пола | 50-60 | − | 56,3 | 83,9 |
| Клубы сельских поселений 0,2-1,0 тыс. чел. | 1 место | 230-190 | 250 | 216 | 322 |
| Магазины продовол. (100 м2) и промтоварные (200 м2) | м2 торг. пл. | 300 | 168 | 281 | 419 |
| Предприятия общепитания | пос. мест | 40 | – | 38 | 56 |
| Предпр. бытобслуживания | раб. мест | 4 | − | 4 | 6 |
| Гостиница | мест | 6 | − | 6 | 8 |
| Аптека | м2 общ. пл. | 14 | – | 13 | 20 |
| Бассейн с пл. зеркала воды | м2 | 20-25 | − | 23,5 | 35 |
| Отделение банка на 0,5 тыс. чел. | 1 объект | 2 | − | 2 | 3 |
| Пожарн. депо на 1 пож. авто | 1 объект до 5 тыс. нас. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кладбище наполнено на 70% | га | 0,24 | 3,96 | 0,23 | 0,34 |
| Плоскостные спортсооруж. | га | 0,7-0,9 | – | 0,84 | 1,26 |
| Культовые здания | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |

** вместимость гостиницы учитывает также население всего Ибрагимовского сельского совета на расчетный срок.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

д. Петряево на расчётный срок

Таблица №28

| Наименование | Ед. изм. | Норма на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 366 чел. | Рас. Срок 484 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общеобразоват. учреждения | учащ. | 144 | - | 53 | 70 |
| Помещения досуга при СДК | м2 пл. пола | 60 | − | 22 | 29 |
| Клубы сельских поселений* 0,2-1,0 тыс. чел. | 1 место | 300 | - | 110 | 145 |
| Библиотека | тыс. том читат. мест | 6-7,5 5-6 | 0,3 - | 2,2-2,7 1,8-2,2 | 2,9-3,6 2,4-2,9 |
| Магазины продовол. (100 м2) и промтоварные (200 м2) | м2 торг. пл. | 300 | 104 | 110 | 145 |
| Предпр. бытобслуживания | раб. мест | 4 | − | 1 | 2 |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кладбище наполнено на 70% | га | 0,24 | 0,88 | 0,08 | 0,11 |

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

д. Первомайский на расчётный срок

Таблица №29

| Наименование | Ед. изм. | Норма на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 417 чел. | Рас. Срок 462 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Помещения досуга при СДК | м2 пл. пола | 60 | − | 25 | 27,7 |
| Клубы сельских поселений* 0,2-1,0 тыс. чел. | 1 место | 300 | - | 125 | 139 |
| Магазины продовол. (100 м2) и промтоварные (200 м2) | м2 торг. пл. | 300 | 95 | 125 | 139 |
| Предпр. бытобслуживания | раб. мест | 4 | − | 2 | 2 |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

д. Репьевка на расчётный срок

Таблица №30

| Наименование | Ед. изм. | Норма на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 70 чел. | Рас. Срок 92 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Магазины продовол. (100 м2) и промтоварные (200 м2) | м2 торг. пл. | 300 | - | 21 | 28 |

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

д. Вишневка на расчётный срок

Таблица №31

| Наименование | Ед. изм. | Норма на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 130 чел. | Рас. Срок 213 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Магазины продовол. (100 м2) и промтоварные (200 м2) | м2 торг. пл. | 300 | - | 39 | 64 |
| ФАП | объект | 1 | - | 1 | 1 |

Учреждения культурно-бытового обслуживания населения в с. Ибрагимово на I очередь и расчётный срок не предусмотрены из-за отсутствия территории на перспективу.

3.5.3. Производственное и коммунальное строительство

В структуре хозяйства основными отраслями экономики являются агропромышленный комплекс, обрабатывающие производства и предоставление услуг.

В структуре отгрузки товаров собственного производства по отраслям лидирующее место занимает производство пищевых продуктов.

Проектом предлагается сохранить существующие производства, занимающиеся производством пищевых продуктов и развивать цеха по переработке сельхозпродукций. В с. Бикеево на расчетный срок предусмотреть пекарню и пункт по приему вторсырья,

Большое значение в социально-экономическом развитии района имеет развитие предпринимательской деятельности. В дальнейшем прогнозируется увеличе-ние количества лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, работающих на частных предприятиях, в основном средних и малых. Все эти меро-приятия дадут положительные результаты по обеспечению занятости населения, сокращению количества безработных. Территории для малого предприниматель-ства (производство столярных изделий, окон и т.п.) также предлагается размес-тить в производственных и коммунальных зонах.

Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды сельского поселения. Основная цель – разработка комплекса градостроительных мероприятий, реализация которых должна обеспечить улучшение экологической ситуации и более рациональное использование территорий населенных пунктов.

За период реализации генерального плана общая площадь производственных территорий не претерпит изменений.

Генпланом предусматривается развитие территорий для объектов инженерной инфраструктуры.

Основу планировочной организации населенных пунктов в значительной мере определило наличие производственных зон, которые для большой части трудоспособного населения представляет сферу приложения труда и обуславливает одно из направлений трудовых связей.

Основной задачей производственной зоны, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности и размещение производственных, складских, коммунальных, объектов транспорта и сельхозтехники, сооружений инженерного обеспечения в соответствии с требованиями технических регламентов.

Генпланом предусмотрено:

- упорядочение функционально-планировочного зонирования производственной зоны;

- строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему;

- выделение зон для размещения предприятий малого бизнеса и обслуживающих учреждений;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственной зоны, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории;

По периметру участков предприятий проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

Перечень производственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей cм. справки в приложениях «Исходно-разрешительная документация».

3.6 Формирование среды жизнедеятельности инвалидов

На основании п. 9.2 ТСН к объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан на территории сельсовета относятся:

- объекты общественно-делового центра, торговли, культуры, и бытового обслуживания населения;

- объекты и учреждения образования (школа, детский сад), здравоохранения;

- физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения;

- аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслу-живания населения; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований действующих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

При озеленении территории населенного пункта, в целях безопасности передвижения инвалидов и маломобильных групп населения, элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

3.7 Озеленение

Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (парки, скверы);

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов);

- озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий;

- специального назначения - эпизодического пользования (озеленение улиц, санитарно-защитных зон, водоохранного озеленения).

Озелененные территории − как системы озеленения сёл в целом, так и их отдельные элементы − парки, скверы озелененные улицы оказывают существенное влияние на планировочную структуру сельсовета, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние чело-века и его восприятие планировочных и объемно-пространственных архитектур-ных композиций. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров и подцентров, улиц, территорий общественных зданий, а также санитар-но-защитного озеленения производственных территорий, организация рекреационной зоны вдоль автодороги в северо-западной части села.

Для озеленения сельсовета рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников; липу, березу, ель, осину, сосна, клен.

Таблица №32

| Наименование | Параметры, га |
| --- | --- |
|  | Сущ. | Расчетный срок |
| 1. Территории детских садов, школ | 0,83 | 1,69 |
| 2. Территории общественных, культурно-бытовых, торговых объектов | 4,29 | 9,22 |
| 3. Зеленые насаждения общего пользования в т.ч. | 9,11 | 132,62 |
| - парки, скверы | - | 1,86 |
| - естественные насаждения | 5,69 | 5,69 |
| - водоохранное озеленение | 1,8 | 72,74 |
| - санитарно-защитное озеленение | 1,62 | 52,33 |
| Итого территорий объектов культ.-бытового обслуживания и зеленых насаждений общего пользования: | 14,23 | 143,53 |

Глава IV. Инженерная подготовка территории и организация поверхностных стоков

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории сёл выполнена на съемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 1м. Проектом намечается:

- Благоустройство существующих водоотводов.

- Организация поверхностных стоков.

Инженерной подготовкой с целью обустройства рекреационных зон поселения предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водных объектов поселения, а именно:

- регулирование, и расчистка русла рек Уршак , Кизяк на расчетный срок, в новых границах проектируемых селах и деревнях Ибрагимово (3724 м), Бикеево (6439 м), Первомайский (7655 м).

- благоустройство родников, истоков малых речушек и ручьев;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде.

Во время весеннего разлива были случаи подтопления р. Уршак в д. Первомайский и д. Петряево.

Выбор метода инженерной подготовки пойменных территорий, подверженных временному затоплению, зависит от гидравлических характеристик р. Уршак, особенностей использования территорий, характера застройки.

Основные из этих методов следующие:

-  повышение поверхности территории до расчетных незатопляемых отметок;

-  обвалование территории;

-  обвалование и частичное повышение территории.

В д. Первомайский представляется целесообразным устройство дамбы до незатопляемых отметок с учётом волнового набега +0,5 м, с укреплением откосов сеткой Макмат с последующим посевом трав, а на близких к фронтальным по отношению к течению участках – каменной наброской. Эти работы невозможно выполнить без освобождения 30 м прибрежной защитной полосы водоохранной зоны р. Уршак от захваченных участков с индивидуальной жилой застройкой или выправления русла реки Уршак.

Выбор наиболее рационального инженерного решения определяется архитектурно - планировочными требованиями и технико-экономическим обоснованием.

Грунт от расчистки водоемов необходимо использовать для отсыпки прибрежных территорий. При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки, берега рек и прилегающую к ним территорию для планирования территории согласно генеральному плану. Далее на спланированной территории предусматривается застройка или устройство прогулочных и спортивных зон.

Организация поверхностного стока в увязке с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территорий.

Схема вертикальной планировки выполнена по осям улиц, даны существующие и проектные отметки с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят 0,6 тысячные, максимальный 8,00 тысячные.

Водоотвод с территорий населённых пунктов осуществляется открытым способам по кюветам в очистные сооружения – далее после очистки выпускаются в реки.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных сооружениях по очистке поверхностных сточных вод.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения должны быть предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков должно проводиться с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке должно подвергаться не менее 70% годового объема поверхностного стока. На очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, должны выполняться лицензированной организацией на стадии специального проекта.

Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

Глава V. Улично-дорожная сеть и транспорт

5.1. Внешний транспорт

Для Ибрагимовского сельсовета железнодорожная станция находится в р.п Чишмы. Расстояние до райцентра р.п. Чишмы –30-37 км.

Основной вид транспорта – автомобильный.

Существующую транспортную сеть представляет автодорога межмуниципального значения III категории автомагистраль Уфа – Оренбург.

Автодороги межрайонного значения с щебёночным покрытием связывают сельские населенные пункты между собой, с автодорогой межмуниципального значения и далее с районным центром с. Чишмы связывает автодорога III категории с асфальтобетонным покрытием.

Из СТП МР Чишминский район РБ дорога межмуниципального значения проходит в северном направлении сельсовета, которая соединяет Ибрагимовский и Булгаковский сельсоветы и выходит на трассу Уфа – Оренбург.

5.2. Улицы и дороги

Улично-дорожная сеть запроектирована с учётом существующих улиц и дорог, рельефа, природных условий и обеспечивает связь жилых кварталов с общественными центрами и подцентрами, производственными территориями и обеспечивает выход на внешние магистрали.

Проектом сохранена существующая сетка улиц. Главные улицы – связывают общественные центры с подцентрами и жилыми кварталами.

Ширина проектируемых основных улиц в красных линиях 20 м, в условиях реконструкции на небольших участках усадебной застройки − 20 м, ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая – 10,5 м.

Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 20 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.

Плотность магистральных улиц и дорог на расчётный срок составляет 0,29 км/км2, что соответствует нормам.

5.3. Общественный транспорт

Сельсовет имеет маршруты рейсовых автобусов, а также ежедневные маршруты поездов. Проект предусматривает использование существующих транзитных автобусных маршрутов и поездов. Это связано с тем, что основные населённые пункты сельсовета расположены параллельно автодороге Чишмы-Аксеново.

Автобусные остановки размещаются в основном возле общественных центров, железнодорожные станции только в р.п. Чишмы. Остановки должны оборудоваться посадочными площадками и крытыми павильонами ожидания.

Пешеходное движение осуществляется по уличным тротуарам и пешеходным дорожкам в зелёных зонах.

Расчет количества автомобилей

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 100,5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100х0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100х0,25=370 авт. на 1000 жителей.

Количество приведенных автомобилей на 1 очередь строительства и на расчётный срок составит:

для с. Ибрагимово:                      А1оч. = 0,353 х 320 = 113 авт.;

Ар.с. = 0,353 х 370 = 131 авт.;

для с. Бикеево:                             А1оч. = 0,938 х 320 = 300 авт.;

Ар.с. = 1,398 х 370 = 517 авт.;

для д. Петряево:                           А1оч. = 0,366 х 320 = 117 авт;

Ар.с. = 0,484 х 370 = 179 авт;

для д. Первомайский:                  А1оч. = 0,417 х 320 = 133 авт;

Ар.с. = 0,462 х 370 = 171 авт;

для д. Репьевка  :                         А1оч. = 0,07 х 320 = 22 авт;

Ар.с. = 0,092 х 370 = 34 авт;

ля д. Вишневка  :                          А1оч. = 0,130 х 320 = 42 авт;

Ар.с. = 0,213 х 370 = 79 авт;

для сельсовета в целом:              А1оч. = 2,274 х 320 = 728 авт;

Ар.с. = 3,002 х 370 = 1110 авт.

По данным от ОГИБДД ОМВД России по Чишминскому району РБ, на территории Ибрагимовского сельсовета зарегистрированных транспортных средств, переведенные на газовое топливо не имеется.

На перспективу предлагается перевести остальные транспортные средства на газовое топливо до 2035 года.

5.4 Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Расчет гаражей-паркингов

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. вся существующая и проектируемая застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

2,274 тыс. чел. х 320 х 0,7=728 маш/мест на 1 очередь;

3,002 тыс. чел. х 370 х 0,7=1110 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь – 182 маш/мест;

на расчетный срок – 278 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь – 36 маш/мест;

на расчетный срок – 56 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 109 маш/мест;

на расчетный срок – 167 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 182 маш/мест;

на расчетный срок – 278 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств

Расчет АЗС (АГЗС) и СТО

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

К 1оч. = 728 : 1200 = 0,6 ≈ 1 ед;        К р.с. = 1110 : 1200 = 0,93 ≈ 1 ед.

Схемой территориального планирования Чишминского района и генпланом СП Ибрагимовский сельсовет строительство АЗС (АГЗС) и СТО предусмотрено на северо-западе от с. Ибрагимово на автодороге Чишмы − Булгаково

Основные показатели транспортной инфраструктуры

Таблица №33

| Наименование | Сущ. | По расчету |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч. | РС |
| Население | 1621 | 2274 | 3002 |
| Уровень автомобилизации |  | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 320 | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 728 | 1110 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 1 | 1 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 1 | 1 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 728 | 1110 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 182 | 278 |
| В общественном центре (5%) |  | 36 | 56 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 109 | 167 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 182 | 278 |
| Мосты |  | 6 | 6 |

Глава VI. Инженерное обеспечение

6.1 Теплоснабжение

Потребителями тепла в населённых пунктах Ибрагимовского сельсовета будут:

- здания общественного назначения;

- жилищный сектор;

- промышленные и коммунально-бытовые объекты;

- прочие потребители.

Теплоснабжение жилых домов индивидуальной застройки предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме.

Тепловые нагрузки определены в соответствии со СНИП 41-02-2003. Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспечённостью 0,92 – 40 оС по местности «Чишмы», по ТСН 23-357-2004 РБ и СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и жилой застройкой на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

Расчёты по расходам тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение будут выполнены на следующих стадиях проектирования.

6.2. Газоснабжение

Газораспределение населённых пунктов производится по газопроводам низкого, среднего и высокого давления через АГРС "Кармаскалы". Природный газ используется в качестве топлива для отопительных котельных. Проектом предусматривается стопроцентное обеспечение населения природным газом.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка – подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Направление использование газа

Потребность муниципального района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4–плита газовая 4-х конфорочная–1,5 м³/час;

ВПГ–водонагреватель проточный газовый–2,0 м³/час;

АОГВ–автоматический отопительный газовый водонагреватель–2,7 м³/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м³/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей–300 м³/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потреблений определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потреблений составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые  и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей ( на коммунально-бытовые нужды) приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории–промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены  по данным раздела "Теплоснабжение".

6.3. Водоснабжение

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов сельсовета на I очередь и расчетный срок являются родники и подземные воды.

Укрупнённые предварительные расчеты перспективного водопотребления проектируемых населённых пунктов приведены в таблице № 34, расчётные схемы водоснабжения и водоотведения  будут выполнены на следующей стадии проектирования по отдельным договорам.

Расчет объёмов водопотребления и водоотведения

Таблица №34

| Населённый пункт | *с. Ибрагимово | **с. Бикеево | *д. Петряево | *д. Первомайский | *д. Репьевка | *д. Вишневка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, чел. | I оч. стр. | 353 353 | 938 1398 | 366 484 | 417 462 | 70 92 | 130 213 |
|  | Расч. ср. |  |  |  |  |  |  |
| *Общее колич. с учётом обществ. и произв. зд. м3/сут. | I оч. стр. | 21,1 21,1 | 165,0 246,0 | 22,0 29,0 | 25,0 27,7 | 4,2 5,5 | 7,2 12,8 |
|  | Расч. ср. |  |  |  |  |  |  |

* Водопотребление принято 50 л/сут. на 1 жителя +20% на производственные нужды и неучтённые расходы = 60 л/сут. (Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Башкортостан. Приложение 12, примечания 1 и 4 – удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя для застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок).

** Водопотребление централизованное, принято 160 л/сут. на 1 жителя+10% на производственные нужды и неучтенные арсходы=176 л/сут. (установленные нормы там же).

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:

- произвести расширение и реконструкцию существующих водозаборов;

- провести изыскания дополнительного источника водоснабжения, привлекая силы Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод.

Выбор источника хоз-питьевого водоснабжения устанавливается на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды источника, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источника.

Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением его соответствующим актом.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м − при прокладке в сухих грунтах и 50 м − в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть села, должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Схема и система водоснабжения

Для всех потребителей предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозпитьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозпитьевые  нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узла учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается, по двум ниткам водовода, в разводящие сети села, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды (216 м3) для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хоз-питьевые нужды.

Пожаротушение.

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009: для жилой застройки по таблице 1, для общественных зданий - по таблице 2.

Расчетные расходы воды на пожаротушение, 1 очередь строительства (с. Ибрагимово – 353 чел., с. Бикеево – 938 чел., д. Петряево – 366 чел., д. Первомайсийа – 417 чел., д. Вишневка–130 чел., д. Репьевка–70 чел.) – по 15,0 л/сек, в том числе:

- жилая застройка - 10,0 л/сек, 1 пожара по 10 л/сек

- общественные здания объемом до 1 тыс. м3 – 5 л/сек,

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетные расходы воды на пожаротушение на расчетный срок (с. Ибрагимово – 353 чел., с. Бикеево – 1398 чел., д. Петряево – 484 чел., д. Первомайсийа – 462 чел., д. Вишневка–213 чел., д. Репьевка–92 чел.) – по 15,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка - 10,0 л/сек, 1 пожара по 10 л/сек;

- общественные здания объемом до 1 тыс. м3 – 5 л/сек,

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетное количество пожаров - 1.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит - 162 м3+54 м3= 216 м3

Расчетные расходы воды на внутреннее пожаротушение зданий приняты по СП 10.13130.2009; СНиП 2.08.02-89*  для дома культуры с клубом на 300 мест - 2,5 л/сек х 2 струи.

Хранение противопожарного запаса предусматривается в резервуарах питьевой воды при насосной станции 2-го подъема.

Срок восстановления пожарного запаса не более 72 часов.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов уличной кольцевой сети, установка  которых производится в соответствии с требованиями  СНиП 2.04.02-84*.

6.4. Водоотведение

Сети централизованного водоотведения хозяйственно-бытовых стоков в насто-ящее время в Ибрагимовском сельсовете отсутствуют.

На I очередь и расчетный срок реализации генплана отвод хозяйственно-быто-вых стоков от жилых домов, коммунально-бытовых и общественных зданий предусматривается в выгребные ямы в населённых пунктах до 500 чел. (с. Ибрагимово, д. Петряево, д. Первомайский, д. Вишневка, д. Репьевка), а в населённых пунктах более 500 чел. (с. Бикеево к расчётному сроку проекта) − в автономные индивидуальные комплектные очистные устройства-фильтры необходимой ёмкости и производительности с последующим вывозом в БОС, расположенные в районном центре р.п. Чишмы.

Организация и очистка поверхностных стоков

План организации рельефа позволяет выполнить отвод поверхностных стоков – дождевых и талых вод − от основной территории системой открытых водотоков в виде уличных кюветных лотков и канав разного размера с устройством мостков или труб на пересечении с дорогами, с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощённых конструкций. Поверхностные стоки самотеком стекают в очистные сооружения, расположенные вдоль рек ниже населённых пунктов по течению.

Размер санитарно-защитной зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории равна 100 м.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам − 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных стоков на предприятиях должна основываться на натурных данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведений об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории на рабочей стадии проектирования.

6.5. Электроснабжение

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

- выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

- нанесение трасс ВЛ-10 кВ на генеральные планы проектируемых населённых пунктов.

Схема электроснабжения подстанций принята радиальная на I очередь реализации генплана и расчетный срок.

Для потребителей II категории надежности электроснабжения необходимо выполнить второе (дополнительное) питание.

Для распределения электроэнергии на напряжение 0,38 кВ предусмотрена установка трансформаторных подстанций в жилой и административной зонах. К установке приняты подстанции закрытого типа.

Электрические нагрузки силовых и осветительных токоприемников определены в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94, по паспортным данным типовых проектов и на основании СП 42.13330.2011 «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчетные нагрузки жилых домов в сетях 0,38 кВ определяются с учетом достигнутого уровня электропотребления на внутриквартирные нужды, а общественных и коммунальных потребителей – по нормам.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными с использованием самонесущих изолированных проводов СИП-3 на железобетонных опорах по серии Арх. №Л 56-97.

Строительство новых трансформаторных подстанций должно быть предусмотрено по типовым проектам. Ожидаемые электрические нагрузки и их распределение по подстанциям определяется в следующей стадии проектирования.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность, иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Расчет электрических нагрузок

По всей территории села размещаются 19 ТП, мощностью 1655 кВА. По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов деревни относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

С учетом перспективы роста электропотребления населенных пунктов Ибрагимовского сельсовета, проектом предусматривается строительство трансформаторных подстанций.

Количество проектируемых подстанций и мощности, установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94  «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Расчет электрических нагрузок

Таблица №35

|  | 1-я очередь строительства (2025 г.) | Расчетный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Существующая нагрузка (2015г.),кВт* | Приращение нагрузки, кВт* | Всего нагрузки, кВт* | Приращение нагрузки (с учетом 1й очереди), кВт* | Всего нагрузки, кВт* |
| с. Бикеево | 358,4 | 515,8 | 874,2 | 317,8 | 1192 |
| с. Петряево | 72,8 | 58,4 | 131,2 | 25,9 | 157,1 |
| д. Первомайский | 111,2 | 79,8 | 191,0 | 9,8 | 200,8 |
| д. Репьевка | 16,8 | 6,3 | 23,1 | 4,9 | 28,0 |
| д. Вишневка | 30,1 | 24,58 | 54,68 | 18,2 | 72,88 |

*Без учета промышленных предприятий

6.6. Телефонизация, телевидение и радиофикация

В проекте намечается развитие средств телефонной связи на 1 очередь строительства и на расчетный срок, а также определяется необходимая ёмкость АТС.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений. Потребность в телефонах жилого сектора определяется по желанию хозяев жилых домов.

Сети телефонизации до абонентов выполнить кабелями ТПП и ПРППМ, проложенными в траншее или в кабельной канализации.

Для приема телепередач в населённых пунктах намечается установка коллективных антенн на крышах жилых домов и культурно-бытовых зданий.

Радиофикация в проекте не предусмотрена, т.к. в соответствии с «Программой перевода проводного вещания на прием с эфира (приказ ГК РФ по связи и информатизации №55 от 22.05.96)» для приема радиовещания рекомендуется использовать приемники УКВ-ЧМ, приобретаемые в торговой сети.

СПРАВКА

о существующем положении телефонизации и радиофикации населенного пункта

Таблица №36

| № п/пп | Наименование исходных данных | Ведомственное положение | Проектные предложения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Тип телефонной станции и ее подчиненность | с.Ибрагимово ул. Молоджёная,5 , с.Бикеево ул.Первомайская, 9-а, д.Первомайский ул. Конторная20\1 с.Петряево С.Алексеева 14-а | М-200 М-200 М-200 VOP1224 |  |
| 2 | При отсутствии телефонной станции указать, в какую станцию включены абоненты в границах проекта планировки |  |  |  |
| 3 | Емкость станции монтированная (задействованная) | с.Ибрагимово ул. Молодёжная,5 с.Бикеево ул.Первомайская, 9-а, д.Первомайский ул. Конторная20\1 с.Петряево С.Алексеева 14-а | 112\101 96\86 64\51 72\54 |  |

Глава VII. Охрана окружающей среды

При составлении данной главы использована информация, предоставленная администрацией СП Ибрагимовский сельсовет, а также ранее выполненная СТП МР Чишминский район РБ (ЗАО ПИ «башкиргражданпроект» в 2010 году).

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата сёл − защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения производственными выбросами и автотранспортом, снижение уровня транспортных шумов. Все это приведет к стабилизации экологического равновесия, эффективному и функциональному развитию всех отраслей хозяйства.

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, можно определить основные направления экологической деятельности.

1. Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений.

2. Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории.

- природовосстановительные;

- природообразующие.

Архитектурно-планировочные решения проектируемых сёл основаны на комплексной оценке существующего состояния окружающей сельской среды.

7.1. Охрана воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промпредприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу. От автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды. Наиболее крупными предприятиями в районе являются:

- ООО КФХ «Петряевское»;

- ООО Агроферма имени "Цюрупы" Первомайское отделение.

Размеры санитарно-защитных зон от предприятий, расположенных в границах проектирования, приведены в пункте 1.7, таблица №10 «Перечень предприятий – загрязнителей и их санитарно-защитные зоны».

Для сокращения вредных выбросов проектом предлагается:

- обеспечить теплоснабжением от автономных теплогенераторов;

- строго выполнять санитарно-гигиенические мероприятия на сельскохозяйственных объектах;

- отопление жилых индивидуальных домов выполнить от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- озеленить улицы, нагруженные автотранспортом;

- ширина улиц на новых территориях принята в зависимости от классификации улиц, что способствует созданию более комфортной шумовой среды.

7.2. Охрана водных ресурсов

В целях улучшения санитарного состояния рек и ручьёв и предотвращения загрязнения поверхностных вод территорий проектом предусматривается искус-ственная биологическая очистка сточных вод со сбросом очищенных стоков в открытые водоёмы или на земледельческие поля орошения.

Ширина водоохранных зон рек дана в таблице 10, раздел 1.6.2.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых фунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Подземные воды

По обеспечённости населения разведанными запасами подземных вод питьевого качества Чишминский район относится к частично обеспечённым. По качественным характеристикам подземные воды не везде соответствуют требованиям ГОСТа. Значительный объём минерализованных подземных вод извлекается при добыче нефти (попутные воды).

Основными источниками загрязнения при обследовании водозаборов являются неорганизованные свалки, бывшие склады минудобрений, территории МТФ, МТМ, где зачастую пробурены скважины для водоснабжения и не имеющие зон санитарной охраны.

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

- перевод всех самоизливающихся скважин на фановый режим или их своевременная ликвидация;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

- строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повы-шения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

Для предотвращения источник водоснабжения от возможных загрязнений пре-дусматривается организация водоохранных зон.

Зоны санитарной охраны должны состоять для источников водоснабжения из 3-х поясов:

- 1 пояс – «строгого режима»

- 2-3 пояса – «пояса ограничений»

Границы первого пояса принимаются в зависимости от защищенности водоносного горизонта. Границы 2-3 поясов ЗСО устанавливаются, исходя из сани-тарных и гидрогеологических условий местной ситуации и определяются расчетами.

Согласно требованиям п.3. «Положения» 1-й пояс ЗСО для существующих на территории сельсовета подземных водозаборов устанавливается на расстоянии 30 м от каждой скважины (1-й пояс устанавливается отдельно для каждой скважины, так как скважины расположены на значительном расстоянии друг от друга), как для достаточно защищенного водоносного горизонта. Общая площадь водоносного 1-го пояса ЗСО водозабора – 2 га. Согласно п.10.17. СНиП границы 1-го пояса ЗСО площадки 2-го подъема установлены:

- от стен резервуаров – 30 м;

- от остальных сооружений – не менее 15 м.

Третий пояс выделяется для недопущения химического загрязнения вод в течение срока эксплуатации водозабора, принимаемого обычно 25-30 лет или 10000 суток.

Согласно п.10.20 СНиП ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, следует принимать от крайних водово-дов:

- при прокладке в сухих грунтах – не менее 10 м;

- при прокладке в мокрых грунтах – не менее 50 м.

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы, по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.

7.3. Сбор и удаление ТКО

Генеральная схема очистки территории Ибрагимовского сельсовета на сегодняшний день отсутствует. Генеральная схема очистки территории выполняется специализированной организацией, имеющей лицензию, по отдельному заказу.

Полигон ТКО находится в районном центре р.п. Чишмы. Санитарно-защитная зона от полигона 1000 метров.

Полигон ТКО включает в себя замкнутую систему удаления отходов (сбор, удаление, обезвреживание и захоронение), т.е.:

- селективный сбор отходов от населения;

- создание пунктов централизованного сбора вторичного сырья;

- извлечения вторичных ресурсов из поступающих отходов в цехе сортировки;

- централизованный сбор и обезвреживание опасных (ртутосодержащих и про-масленных) отходов;

- оптимизация захоронения отходов на полигоне ТКО.

Сбор и удаление ТКО в Ибрагимовском сельсовете предусматривается спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

На территории Ибрагимовского сельсовета  располагаются 4 свалки ТКО с ССЗ 1000 м в 0,4-0,8 км от жилой застройки и скотомогильник в 0,8 км к юго-западу от деревни. Территория скотомогильника ограждена, внутри территории по периметру вырыта траншея, вывешен предупредительный знак, въезд на территорию закрыт.

Проблемными вопросами в части обращения с отходами потребления и производства в Ибрагимовском сельсовете остаётся организация сельским советом населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для  реализации Республиканской целевой программы  "Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике
Башкортостан" на 2011 - 2020 годы, утвержденная
Постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 18 ноября 2011 года N 412 Государственной программы «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства РБ от 18.02.2014 №61:

- ликвидация сельской свалки в срок до 2020 г. и проведение рекультивации нарушенных земель;

- организация раздельного сбора ТКО (пищи, различных металлов, ткани, стекла, бумаги, пластмасс, бытовой и электронной техники, крупногабаритных отходов) во дворах жилых домов и на территориях предприятий и учреждений и доставка их до мусороперегрузочных станций (МПС) населенных пунктов, находящихся на расстоянии более 35 км от районного полигона.

Расчет объёмов образования коммунальных отходов

Таблица №37

| Населённый пункт | с. Ибрагимово | с. Бикеево | д. Петряево | д. Первомайский | д. Репьевка | д. Вишневка | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население на расчётный срок, чел. | 353 | 1398 | 484 | 462 | 92 | 213 | 3002 |
| Общее количество с учётом обществ. зданий, т/м3 | 9,88/ 49,42 | канализация | 13,55/ 67,76 | 12,9/ 64,68 | 2,58/ 12,88 | 5,96/ 29,82 | 44,87/ 224,56 |
| Жидкие из выгребов, при отсутствии кана-лизации, м3 | 706 | - | 968 | 924 | 184 | 426 | 6004 |
| Смет с 1м2 улиц, площадей и парков, т/м3 | 29,30/ 46,87 | 17,92/ 70,84 | 4,13/ 16,9 | 17,73/ 31,16 | 5,88/ 14,17 | 2,73/ 11,31 | 77,69/ 191,25 |

- Общее количество бытовых отходов  на 1 жителя сельского поселения в год с учётом общественных зданий принято 280 кг (1400 л).

- Жидкие из выгребов, при отсутствии канализации – для населённых пунктов с количеством жителей менее 500 чел. − 2000 л.

- Смет с 1м2 твёрдых покрытий улиц, площадей и парков – 5 кг (8 л).

Перечень свалок ТКО, подлежащих ликвидации

Таблица №38

| Наименование | Местоположение | Расстояние от ближ. застр., км | Территория, га | Объем накопленных отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с. Ибрагимово | Около фермы | 0,6 | 1,0 | 30 |
| с. Бикеево | За ул. Шоссейная | 0,4 | 2,0 | 50 |
| д. Первомайский | За фермой | 0,6 | 0,8 | 70 |
| д. Петряево | За деревней | 0,8 | 1,0 | 30 |
| Всего | 4,8 |  |

На месте бывших свалок предлагается строительство мусоро-перегрузочных станций и в дальнейшем вывозить на районный полигон ТКО.

7.3.1. Сбор и удаление крупногабаритных отходов

К крупногабаритным отходам относятся не помещающиеся в стандартные контейнеры.

1. с. Ибрагимово 0,353 тыс. чел. х 0,05 т/год = 17,65 т/год

2. с. Бикеево 1,398 тыс. чел. х 0,05 т/год = 69,9 т/год

3. д. Петряево 0,484 тыс. чел. х 0,05 т/год = 24,2 т/год

4. д. Первомайский 0,462 тыс. чел. х 0,05 т/год = 23,1 т/год

5. д. Репьевка 0,092 тыс. чел. х 0,05 т/год = 4,6 т/год

6. д. Вишневка 0,213 тыс. чел. х 0,05 т/год = 10,65 т/год.

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

7.3.2. Сбор пищевых отходов

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат до 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металлы, бумагу и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшают товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

7.3.3 Селективный сбор ТКО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья, который осуществляется посредством организации стационарного приема вторсырья от населения. Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

7.3.4 Ориентировочный расчет количества контейнеров

На расчетный срок количество ТКО составит: 3,002 чел. х1400 л = 4202,8 м3 х 0,95 = 3992,66 м3.

Количество КГО: 3992,66 м3 х 0,05 = 199,63 м3. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

Смет с 1 м2 твёрдых покрытий улиц, площадей и парков:

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод*t*К1 / (365*V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов и периодичность вывоза

Таблица  № 39

| Наименование | Числен. насел., чел. | Объем муниципальных отходов, м3/год | Кол-во контейнеров и бункеров, шт | Период-сть вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТКО | КГО | V=0,75 м3 | V=5 м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с. Ибрагимово | 353 | 492,96 | 469,49 | 23,47 | 2 | 1 |  |
| с.Бикеево | 1398 | 1952,31 | 1859,34 | 92,97 | 8 | 1 | ТКО-ежедн., КГО-1 раз в 3 дня |
| д. Петряево | 484 | 675,91 | 643,72 | 32,19 | 4 | 1 |  |
| д. Первомайский | 462 | 645,18 | 614,46 | 30,72 | 4 | 1 |  |
| д. Вишневка | 213 | 297,45 | 283,29 | 14,16 | 1 | 0 |  |
| д. Репьевка | 92 | 128,48 | 122,36 | 6,12 | 1 | 0 |  |
| с К=1,1 |  |  |  |  | 20 | 4 |  |

Определение количества контейнеров:

Bкон = 3992,66 м3/год *1 сут.*1,25/(365*0,75 м3) = 18 шт.

Списочного числа контейнеров = Вкон * К2 ;

18 шт * 1,1 = 20 шт.

Определение количества бункеров для вывоза КГО:

Bкон = 199,63 м3/год *3 сут.*1,25/(365*5,0 м3) = 4 шт.

Списочного числа бункеров = Вкон * К2;

4 шт * 1,1 = 4 шт.

С учетом необходимого нормативного расстояния и размещения на 10 площадках планируется установка 20 контейнеров.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, согласовывается с районным архитектором и санэпидстанцией.

7.4. Защита от электромагнитного излучения и радиации

В целях защиты от электромагнитного излучения устанавливаются санитарно-защитные зоны от электроподстанций. Граница охранной зоны от ВЛ 110 кВ − 20 м., от ВЛ 35 кВ − 15 м по обе стороны от проекции на землю крайних фаз. В местах прохождения ВЛ по территории существующей жилой застройки генпланом предусматривается организация зоны запрещения нового строительства до переноса линии в другом месте с использованием подземного кабеля.

Радиационная обстановка в Республике в целом остается удовлетворительной, и радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду.

Глава VIII. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории Ибрагимовского сельсовета

8.1. Пожарная безопасность

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

В с. Бикеево расположен гаражный бокс для 1 пожарной автомашины.

Техногенных пожаров на территории сельсовета за последние 5 лет не зафиксировано.

Восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к ис-точникам водоснабжения, создаются не замерзающие проруби.

В летний период производится выкос травы перед домами, производится разборка ветхих и заброшенных строений.

Застройка территории сёл должна осуществляться в соответствии с генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности:

- к зданиям, сооружениям и строениям обеспечен подъезд пожарных автомобилей;

- ширина проездов составляет 6 метров;

- тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 м;

- максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Пожарные депо размещается на земельном участке, имеющем выезд на основные улицы и дороги общепоселкового значения.

К рекам и водоемам предусмотрена возможность подъезда для забора воды.          Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях осуществляется по СНиП 2.04.02-84* (см. Гл.6, раздел Водоснабжение).

8.2. Мероприятия по защите территории села от стихийных бедствий природного характера

Природная чрезвычайная ситуация (природная ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации.

Источник природной чрезвычайной ситуации — опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории может возникнуть чрезвычайная ситуация, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Природные чрезвычайные ситуации различаются по характеру источника и масштабам.

Часть территории деревень Первомайский и Петряево подтапливается р. Уршак.

Кроме берегоукрепительных работ и устройства защитных дамб (см. главу IV «Инженерной подготовки территорий»), перспективными мероприятиями, проводимыми ОМСУ являются:

- контроль за уровнем реки Дёма;

- выкладывание насыпи;

- информирование населения;

- подготовка сил и средств.

8.3. Мероприятия по защите территории села от стихийных бедствий техногенного характера

Исходя из статистики аварий на потенциально опасных объектах на территории Ибрагимовского сельсовета (межселенные газопроводы высокого давления) следует, что вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на потенциально опасных объектах, находится в пределах допустимых значений.

Глава IХ. Основные технико-экономические показатели. Баланс территорий

Таблица №40

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Сущ. 2015г. | Расчетный срок 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территории |
| 1.1 | Площадь территории сельсовета всего в том числе: | га | 11839,99 | 11839,99 |
| 1.2 | Земли населённых пунктов, всего в том числе: | га | 606,7 | 723,79 |
|  | с. Ибрагимово- центр с/совета | « | 164,85 | 164,85 |
|  | с. Бикеево | « | 164,95 | 242,71 |
|  | д. Петряево | « | 137,83 | 153,03 |
|  | д. Первомайский | « | 81,17 | 86,67 |
|  | д. Репьевка | « | 28,40 | 44,58 |
|  | д. Вишневка |  | 29,50 | 31,95 |
| 1.3 | Территории под жилые кварталы, всего в том числе: | га | 226,98 | 295,48 |
|  | с. Ибрагимово- центр с/совета | « | 62,66 | 62,66 |
|  | с. Бикеево | « | 81,83 | 121,73 |
|  | д. Петряево | « | 41,09 | 54,14 |
|  | д. Первомайский | « | 17,65 | 21,25 |
|  | д. Репьевка |  | 11,59 | 17,39 |
|  | д. Вишневка |  | 12,16 | 18,31 |
| 2 | Население |
| 2.1 | Численность населения сельского поселения | тыс. чел | 1,621 | 3,002 |
| 2.2 | Возростная структура населения: |  |  |  |
|  | Моложе трудоспособного возраста | тыс. чел/% | 0,201/12,4 | - |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс. чел/% | 0,979/60,4 | - |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс. чел/% | 0,441/27,2 | - |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1 | Жилищный фонд-всего, в т.ч. | тыс.кв.м | 31,1194 | 82,9276 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения | кв.м/чел | 19,2 | 30,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения-всего | мест | 12 | 60 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего | мест | 162 | 322 |
| 4.3 | Амбулатории- всего | коек | - | - |
| 4.4 | Станции скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 на 5 т. чел. в пределах 15-мин. доступ. на спец. авто | - | - |
| 4.5 | ФАП | объект | 4 | 5 |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли | кв.м торг. пл. | 432 | 996 |
| 4.7 | Предприятия общественного питания | место | - | 56 |
| 4.8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 10 |
| 4.9 | Учреждения культуры | мест | 250 | 690 |
| 4.10 | Помещения для культурно-массовой работы | кв.м.пл.пола | - | 146 |
| 4.11 | Физкультурно-спортивные сооружения, территория | га | - | 0,7 |
| 4.12 | Пожарное депо, объект | 1 объект на 35 тыс. чел. | 1 | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность линий общественного |  |  |  |
|  | пассажирского транспорта (автобус, маршрутное такси), в т.ч. |  |  |  |
|  | - внешнего транспорта | км | 16,02 | 16,02 |
| 5.2 | Общая протяженность внутрипоселковых дорог | км | 22,195 | 34,155 |
| 5.3 | Плотность внутрипоселковых дорог | га | 0,19 | 0,29 |
| 6 | Ритуальное обслуживание населения |
| 6.1 | Общее количество кладбищ | шт. | 5 | 5 |

Список авторского коллектива

Главный архитектор проекта                                               З. З. Багаутдинов

Главный инженер проекта                                                            Р. Р. Петухова

Инженер                                                                                       К. Ю. Лукичёва

Инженер-экономист                                                                      Р. Р. Ахмадеев

Проект разработан в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами.

Директор                                                                                   С.Ю. Прямушко

подпись        дата       Ф.И.О.

Данный документ не подлежит размножению

или передаче другим организациям и лицам без

согласия «Уралгеоинформ» - филиала ООО "Технология 2000".

ПРИЛОЖЕНИЯ –

ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ